Załącznik nr 4 do SWZ – Zestawienie asortymentowo – ilościowe i parametry wymagane

UWAGA!

Zamawiający informuje, że parametry określone jako „TAK” są parametrami wymaganymi. Niespełnienie nawet jednego z wymaganym parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak informacji o parametrze oferowanym w tabeli traktowane będzie jako brak parametru w oferowanej aparaturze /sprzęcie medycznym.

.

………………………….

Nazwa i adres Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, projekt pn.  „Wsparcie podmiotów leczniczych realizujących świadczenia z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 na terenie województwa podlaskiego”

znak sprawy: ZT-SZP-226/01/ 48 /2022

OFERUJEMY:

PAKIET 1

| NAZWA | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (PLN | Oferowany model, nazwa oraz producent rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Urządzenie do pasywnego i aktywnego treningu kończyn górnych i dolnych | 4 |  |  |  |  |  |

PAKIET 1 – miejsce montażu i uruchomienia:

1 szt- Poradnia Rehabilitacji;

1 szt - Ośrodek Rehabilitacji Dziennej;

1 szt  - Oddział  Rehabilitacji Neurologicznej;

1 szt-  Oddział Rehabilitacji

PAKIET 2

| NAZWA | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (PLN | Oferowany model, nazwa oraz producent rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Urządzenie wielofunkcyjne do elektrolecznictwa wraz z m.in. ultradźwiękami | 2 |  |  |  |  |  |

PAKIET 2 – miejsce montażu i uruchomienia:

1 szt - Poradnia Rehabilitacji;

1 szt – Oddział Rehabilitacji;

PAKIET 3

| NAZWA | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (PLN | Oferowany model, nazwa oraz producent rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Urządzenie wielofunkcyjne do elektrolecznictwa wraz z m.in. laserem i ultradźwiękami | 2 |  |  |  |  |  |

PAKIET 3  - miejsce montażu i uruchomienia:

1 szt - Poradnia Rehabilitacji;

1 szt – Oddział Rehabilitacji Dziennej

PAKIET 4

| NAZWA | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (PLN | Oferowany model, nazwa oraz producent rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparat do krioterapii z dodatkowym zbiornikiem | 1 |  |  |  |  |  |

PAKIET 4  - miejsce montażu i uruchomienia:

1 szt – Poradnia Rehabilitacji

PAKIET 5

| NAZWA | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (PLN | Oferowany model, nazwa oraz producent rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| System do ćwiczeń manualnych ręki - wielostanowiskowy | 2 |  |  |  |  |  |

PAKIET 5 - miejsce montażu i uruchomienia:

1 szt -Poradnia Rehabilitacji;

1 szt – Oddział Rehabilitacji Dziennej

PAKIET 6

| NAZWA | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (PLN | Oferowany model, nazwa oraz producent rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wanna do hydroterapii (kończyn górnych) | 1 |  |  |  |  |  |

PAKIET 6 – miejsce montażu i uruchomienia:

1 szt – Poradnia Rehabilitacji

PAKIET 7

| NAZWA | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (PLN | Oferowany model, nazwa oraz producent rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wanna do hydroterapii (kończyn dolnych) | 1 |  |  |  |  |  |

PAKIET 7 – miejsce montażu i uruchomienia:

1 szt – Poradnia Rehabilitacji

PAKIET 8

| NAZWA | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (PLN | Oferowany model, nazwa oraz producent rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wanna do hydroterapii (masażu całościowego) | 1 |  |  |  |  |  |

PAKIET 8  - miejsce montażu i uruchomienia:

1 szt – Poradnia Rehabilitacji

PAKIET 9

| NAZWA | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (PLN | Oferowany model, nazwa oraz producent rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stół do terapii manualnej | 4 |  |  |  |  |  |

PAKIET 9 – miejsce montażu i uruchomienia:

2 szt - Poradnia Rehabilitacji;

1 szt – Oddział Rehabilitacji Dziennej;

1 szt - Oddział Rehabilitacji

PAKIET 10

| NAZWA | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (PLN | Oferowany model, nazwa oraz producent rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparat do magnetoterapii niskiej częstotliwości | 2 |  |  |  |  |  |

PAKIET 10 – miejsce montażu i uruchomienia:

1 szt - Poradnia Rehabilitacji;

1 szt – Oddział Rehabilitacji Dziennej

PAKIET 11

| NAZWA | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Podatek VAT (%) | Wartość brutto (PLN | Oferowany model, nazwa oraz producent rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparat do magnetoterapii wysokiej częstotliwości | 2 |  |  |  |  |  |

PAKIET 11 – miejsce montażu i uruchomienia:

1 szt  - Poradnia Rehabilitacji;

1 szt – Oddział Rehabilitacji Dziennej

o następujących parametrach:

PAKIET 1 - Urządzenie do pasywnego i aktywnego treningu kończyn górnych i dolnych

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Opis parametru oferowanego (należy podać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie do pasywnego i aktywnego treningu kończyn górnych i dolnych | TAK |  |
|  | Rotor elektryczny kończyn górnych i dolnych z funkcją biofeedbacku | TAK |  |
|  | Możliwość treningu pasywnego, aktywnego, wspomagającego | TAK |  |
|  | Możliwość prowadzenia treningu ze zmianą jego kierunku ( pasywnego, aktywnego, wspomagającego) | TAK |  |
|  | Możliwość prowadzenia treningu z wózka inwalidzkiego oraz z siedziska | TAK |  |
|  | System do rozluźniania spastyczności (automatyczna zmiana kierunku pedałowania) | TAK |  |
|  | Kolorowy, dotykowy monitor z możliwością pochylenia ekranu | TAK |  |
|  | Przekątna ekranu monitora – min 7” | TAK - 7” – 0 pkt. - największy 10pkt., - pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Menu urządzenia w języku polskim | TAK |  |
|  | Funkcja kontroli kończyn w trakcie treningu określająca aktywność lewej i prawej strony ciała | TAK |  |
|  | Kontrola prędkości i oporu dostosowana do możliwości pacjenta | TAK |  |
|  | Wyświetlanie minimum 4 parametrów: prędkość, czas, kierunek obrotów, obciążenie | TAK |  |
|  | Wbudowany pakiet gier motywacyjnych z funkcją biofeedbacku | TAK |  |
|  | Analiza wyników treningu: czas trwania, dystans, wskaźnik aktywności lewej i prawej strony ciała, spastyczność | TAK |  |
|  | Wytrzymała, stabilna konstrukcja | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości urządzenia umożliwiająca dostosowanie do indywidualnych potrzeb pacjenta | TAK |  |
|  | Możliwość regulowania pozycji pedałów | TAK |  |
|  | Przymocowana do pedałów stabilizacja podudzia(stabilne prowadnice do podudzi) z opaskami mocującymi | TAK |  |
|  | Zapasowe komplety opasek mocujących (2 kpl po 4 szt.) | TAK |  |
|  | Stabilne uchwyty kończyn górnych | TAK |  |
|  | Dodatkowe ergonomiczne uchwyty/podpórki mocowane do uchwytów kończyn górnych umożliwiające stabilizację ręki pacjenta podczas treningu | TAK |  |
|  | Opaski umożliwiające bezpieczne przymocowanie rąk pacjenta - 4szt. | TAK |  |
|  | System mocowania wózka inwalidzkiego lub krzesła do urządzenia – dla bezpieczeństwa i stabilności pacjenta | TAK |  |
|  | Wbudowane kółka transportowe | TAK |  |
|  | Moc silnika 240W | TAK |  |
|  | Możliwość dezynfekcji urządzenia środkami dezynfekcyjnymi ogólnodostępnymi stosowanymi w obszarze medycznym | TAK |  |
| GWARANCJA, SERWIS GWARANCYJNY i POGWARANCYJNY |
| 27 | Wraz z dostawą aparatury i sprzętu medycznego Wykonawca przekaże zamawiającemu: Paszport techniczny, instrukcję obsługi, certyfikaty – w j. Polskim, certyfikat o autoryzacji serwisowej, oświadczenie producenta lub wykonawcy o częstotliwości przeglądów w okresie gwarancji oraz po okresie gwarancji, inne dokumenty i oświadczenia wymagane przepisami prawa (wpis do rejestrów, deklaracje zgodności, certyfikat CE) | TAK |  |
| 28 | Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK |  |
| 29 | Czas reakcji: przyjęcie zgłoszenia - podjęcie naprawy: |
|  | - w okresie gwarancji: | 24 godziny w dni robocze, tj. od pn - pt , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, |  |
|  | - po okresie gwarancji: | 48 godzin w dni robocze, tj. od pn - pt , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |
| 30 | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu lokalizacji uszkodzenia: |
|  | - w okresie gwarancji bez użycia części | 1 dzień |  |
|  | - w okresie gwarancji z użyciem części | 3 dni |  |
|  | - po okresie gwarancji | 7 dni |  |
| 31 | Liczba dni przestoju urządzenia przedłużająca termin gwarancji. | 5 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  |
| 32 | Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji. | 3 |  |
| 33 | Wstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej w serwisie, na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
| 34 | Okres gwarancji: |
|  | Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach w okresie gwarancji. | cały okres gwarancji, |  |
|  | Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach w okresie gwarancji | w przypadku gdy część zamienna zostanie wymieniona w ostatnim półroczu trwania gwarancji, długość gwarancji na wymienioną część nie może być krótsza niż 6 m-cy. |  |
|  | Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach po terminie gwarancji. | min. 6 m-cy, podać |  |
| 35 | Częstotliwość wykonywanych przeglądów w siedzibie Zamawiającego w okresie gwarancji (przeglądy w okresie gwarancji bez opłat (bezkosztowe) dla Zamawiającego) | 1 x w roku lub zgodnie z zaleceniami producenta |  |
|  | Częstotliwość wykonywanych przeglądów w siedzibie Zamawiającego po okresie gwarancji | Podać zgodnie z zaleceniami producenta |  |
| 36 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny; Ilość punktów serwisowych, ich siedziba, ilość pracowników, sposób kontaktu (tel, fax, e-mail) | TAK Podać |  |
| 37 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi, potwierdzone certyfikatem | TAK |  |
| 38 | Szkolenia personelu technicznego w zakresie konserwacji i napraw potwierdzone certyfikatem | TAK |  |
| 39 | Wraz z dostawą aparatury i sprzętu medycznego Wykonawca przekaże Zamawiającemu: - Licencje na oprogramowanie, - Paszport techniczny, - Instrukcje obsługi, certyfikaty - w języku polskim/dopuszczone na nośniku elektronicznym, - Certyfikat o autoryzacji serwisowej, - Oświadczenie producenta (lub oświadczenie Wykonawcy) o częstotliwości przeglądów w okresie gwarancji oraz po okresie gwarancji - Inne dokumenty i oświadczenia wymagane przepisami prawa. | TAK |  |

PAKIET 2 - Urządzenie wielofunkcyjne do elektrolecznictwa wraz z m.in. ultradźwiękami

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Opis parametru oferowanego (należy podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie wielofunkcyjne do elektrolecznictwa wraz z ultradźwiękami | TAK |  |
| 2 | Dwa w pełni niezależne obwody zabiegowe | TAK |  |
| 3 | Tryb pracy CC lub CV | TAK |  |
| 4 | Ustawianie fal różnego typu (elektrogimnastyki) | TAK |  |
| 5 | Funkcja testowania elektrod | TAK |  |
| 6 | Funkcja półautomatycznej elektrodiagnostyki (wyznaczanie krzywej i/t, automatyczne wyliczanie wartości współczynników), | TAK |  |
| 7 | Wykrywanie przerwy w obwodzie zabiegowym | TAK |  |
| 8 | Wybór dostępnych prądów: prądy interferencyjne: statyczne (klasyczne), dynamiczne, izoplanarne, wektorowe dipolowe, 2-przewodowe (premodulowane) oraz przerywane prądy diadynamiczne wg Bernarda typu DF, MF, RS, MM, CP, LP, CPiso, LPiso (z ustawianiem sekwencji) stymulacja porażeń (prądy średniej częstotliwości, modulowane w kształcie trójkąta, prostokąta, trapezu i sinusoidy – każdy unipolarny i bipolarny) stymulacja porażeń spastycznych w systemie dwukanałowym (tonoliza) stymulacja TENS, również tzw. modulacja drażniąca stymulacja TENS BURST (wybuchowy) stymulacja HV (wysokonapięciowa) stymulacja wg Kotz’a (rosyjska stymulacja) .prąd Träberta (UR) (2-5) mikroprądy tryb CC lub CV prądy faradyczne i neofaradyczne elektrogimnastyka z szeroką regulacją jonoforeza galwanizacja | TAK |  |
| 9 | moc impulsowa w szczycie 3W/cm2 | TAK |  |
| 10 | częstotliwość ulttradźwięków 1MHz lub 3,3MHz | TAK |  |
| 11 | częstotliwość impulsów 10-150Hz | TAK |  |
| 12 | wypełnienie impulsów płynnie 5 – 100%, | TAK |  |
| 13 | moc ciągła 2,5W/cm2 | TAK |  |
| 14 | Sterownik -1szt | TAK |  |
| 15 | Głowica ultradźwiękowa 5cm2 – 1 szt | TAK |  |
| GWARANCJA, SERWIS GWARANCYJNY i POGWARANCYJNY |
| 16 | Wraz z dostawą aparatury i sprzętu medycznego Wykonawca przekaże zamawiającemu: Paszport techniczny, instrukcję obsługi, certyfikaty – w j. Polskim, certyfikat o autoryzacji serwisowej, oświadczenie producenta lub wykonawcy o częstotliwości przeglądów w okresie gwarancji oraz po okresie gwarancji, inne dokumenty i oświadczenia wymagane przepisami prawa (wpis do rejestrów, deklaracje zgodności, certyfikat CE) | TAK |  |
| 17 | Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK |  |
| 18 | Czas reakcji: przyjęcie zgłoszenia - podjęcie naprawy: |
|  | - w okresie gwarancji: | 24 godziny w dni robocze, tj. od pn - pt , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, |  |
|  | - po okresie gwarancji: | 48 godzin w dni robocze, tj. od pn - pt , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |
| 19 | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu lokalizacji uszkodzenia: |
|  | - w okresie gwarancji bez użycia części | 1 dzień |  |
|  | - w okresie gwarancji z użyciem części | 3 dni |  |
|  | - po okresie gwarancji | dni |  |
| 20 | Liczba dni przestoju urządzenia przedłużająca termin gwarancji. | 5 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  |
| 21 | Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji. |  |  |
| 22 | Wstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej w serwisie, na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
| 23 | Okres gwarancji: |
|  | Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach w okresie gwarancji. | cały okres gwarancji, |  |
|  | Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach w okresie gwarancji | w przypadku gdy część zamienna zostanie wymieniona w ostatnim półroczu trwania gwarancji, długość gwarancji na wymienioną część nie może być krótsza niż 6 m-cy. |  |
|  | Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach po terminie gwarancji. | min. 6 m-cy, podać |  |
| 24 | Częstotliwość wykonywanych przeglądów w siedzibie Zamawiającego w okresie gwarancji (przeglądy w okresie gwarancji bez opłat (bezkosztowe) dla Zamawiającego) | 1 x w roku lub zgodnie z zaleceniami producenta |  |
|  | Częstotliwość wykonywanych przeglądów w siedzibie Zamawiającego po okresie gwarancji | Podać zgodnie z zaleceniami producenta |  |
| 25 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny; Ilość punktów serwisowych, ich siedziba, ilość pracowników, sposób kontaktu (tel, fax, e-mail) | TAK Podać |  |
| 26 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi, potwierdzone certyfikatem | TAK |  |
| 27 | Szkolenia personelu technicznego w zakresie konserwacji i napraw potwierdzone certyfikatem | TAK |  |
| 28 | Wraz z dostawą aparatury i sprzętu medycznego Wykonawca przekaże Zamawiającemu: - Licencje na oprogramowanie, - Paszport techniczny, - Instrukcje obsługi, certyfikaty - w języku polskim/dopuszczone na nośniku elektronicznym, - Certyfikat o autoryzacji serwisowej, - Oświadczenie producenta (lub oświadczenie Wykonawcy) o częstotliwości przeglądów w okresie gwarancji oraz po okresie gwarancji - Inne dokumenty i oświadczenia wymagane przepisami prawa. | TAK |  |

PAKIET 3 - Urządzenie wielofunkcyjne do elektrolecznictwa wraz z m.in. laserem i ultradźwiękami

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Opis parametru oferowanego (należy podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie wielofunkcyjne do elektrolecznictwa wraz z m.in. laserem i ultradźwiękami | TAK |  |
| 2 | Minimalne wyposażenie urządzenia: przewód sieciowy 1 szt. kable pacjenta 2 szt. elektrody do elektroterapii - 6 x 6 cm 4 szt.; 7,5 x 9 cm 2 szt. pokrowce wiskozowe do elektrod - 6 x 6 cm 8 szt.; 7,5 x 9 cm 4 szt. pasy rzepowe - 40 x 10 cm 2 szt; 100 x 10 cm 2 szt. żel do ultradźwięków 500 g 1 szt. etykiety ostrzegawcze do laseroterapii 1 kpl. wtyk blokady drzwi DOOR 1 szt. rysik pojemnościowy do ekranu LCD 1 szt. ścierka do ekranu LCD 1 szt. nakładki maskujące z wycięciem 2 szt. nakładki maskujące pełne 2 szt. akumulator 1 szt. bezpieczniki zapas. WTA-T 1 A/ 250 V 2 szt. | TAK |  |
| 3 | 3 niezależne kanały terapeutyczne | TAK |  |
| 4 | Minimum 200 programów zabiegowych | TAK - 200 programów zabiegowych – 0 pkt. - najwięcej -10pkt., - pozostałe proporcjonalnie |  |
| 5 | Minimum 30 sekwencji do elektroterapii | TAK - 30 sekwencji – 0 pkt. - najwięcej -10pkt., - pozostałe proporcjonalnie |  |
| 6 | Możliwość zapisywania własnych programów zabiegowych | TAK |  |
| 7 | Bateria minimum ~8h ciągłego użytkowania | TAK |  |
| 8 | Min 6" kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym | TAK - 6” – 0 pkt. - największy 10 pkt., - pozostałe proporcjonalnie |  |
| 9 | Regulacja natężenia w obwodzie pacjenta jednocześnie dla obu kanałów lub osobno | TAK |  |
| 10 | Test elektrod | TAK |  |
| 11 | Jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie | TAK |  |
| 12 | Baza wbudowanych programów zabiegowych | TAK |  |
| 13 | Baza wbudowanych sekwencji zabiegowych | TAK |  |
| 14 | Baza programów użytkownika | TAK |  |
| 15 | Baza sekwencji użytkownika | TAK |  |
| 16 | Możliwość edycji nazw programów i sekwencji użytkownika | TAK |  |
| 17 | Encyklopedia z opisem metodyki zabiegu | TAK |  |
| 18 | Sterownik – maks. Natężenie prądu w obwodzie pacjenta (tryb CC): galwaniczne: 40 mA diadynamiczne, impulsowe: 60 mA interferencyjne, Kotza, unipolarne falujące: 60 mA TENS: 140 mA, tonoliza: 100 mA mikroprądy: 1000 μA | TAK |  |
| 19 | - maks. amplituda napięcia w obwodzie pacjenta (tryb CV) 140 V. - zegar zabiegowy - elektroterapia 30 s - 60 minut - częstotliwość pracy 1 i 3,5 MHz - efektywna powierzchnia promieniowania 1 cm2, 4 cm2 - maksymalne natężenie fali ultradźwiękowej 2/3/cm2 - częstotliwość w trybie pulsacyjnym 16 Hz, 48 Hz, 100 Hz - wypełnienie w trybie pulsacyjnym 5 - 75 %, krok 5 % - klasa urządzenia laserowego 3B - zegar zabiegowy - laseroterapia 1 s – 100 minut - zegar zabiegowy - ultradźwięki 30 s – 30 minut - typ akumulatora Li - lon - pojemność akumulatora 2250 mAh | TAK |  |
| 20 | Głowica ultradźwiękowa-min 3,5cm2 | TAK |  |
| 21 | Sonda IR 400mW/808nm | TAK |  |
| 22 | Zasilanie, pobór mocy: 230V, 50/60Hz, max 75W, 90VA | TAK |  |
| 23 | Maksymalne wymiary aparatu: 34 x 28 x 16 cm. | TAK |  |
| 24 | Maksymalna waga urządzenia: 6 kg. | TAK |  |
| GWARANCJA, SERWIS GWARANCYJNY i POGWARANCYJNY |
| 25 | Wraz z dostawą aparatury i sprzętu medycznego Wykonawca przekaże zamawiającemu: Paszport techniczny, instrukcję obsługi, certyfikaty – w j. Polskim, certyfikat o autoryzacji serwisowej, oświadczenie producenta lub wykonawcy o częstotliwości przeglądów w okresie gwarancji oraz po okresie gwarancji, inne dokumenty i oświadczenia wymagane przepisami prawa (wpis do rejestrów, deklaracje zgodności, certyfikat CE) | TAK |  |
| 26 | Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK |  |
| 27 | Czas reakcji: przyjęcie zgłoszenia - podjęcie naprawy: |
|  | - w okresie gwarancji: | 24 godziny w dni robocze, tj. od pn - pt , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, |  |
|  | - po okresie gwarancji: | 48 godzin w dni robocze, tj. od pn - pt , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |
| 28 | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu lokalizacji uszkodzenia: |
|  | - w okresie gwarancji bez użycia części | 1 dzień |  |
|  | - w okresie gwarancji z użyciem części | 3 dni |  |
|  | - po okresie gwarancji | 7 dni |  |
| 29 | Liczba dni przestoju urządzenia przedłużająca termin gwarancji. | 5 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  |
| 30 | Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji. | 3 |  |
| 31 | Wstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej w serwisie, na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
| 32 | Okres gwarancji: |
|  | Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach w okresie gwarancji. | cały okres gwarancji, |  |
|  | Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach w okresie gwarancji | w przypadku gdy część zamienna zostanie wymieniona w ostatnim półroczu trwania gwarancji, długość gwarancji na wymienioną część nie może być krótsza niż 6 m-cy. |  |
|  | Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach po terminie gwarancji. | min. 6 m-cy, podać |  |
| 33 | Częstotliwość wykonywanych przeglądów w siedzibie Zamawiającego w okresie gwarancji (przeglądy w okresie gwarancji bez opłat (bezkosztowe) dla Zamawiającego) | 1 x w roku lub zgodnie z zaleceniami producenta |  |
|  | Częstotliwość wykonywanych przeglądów w siedzibie Zamawiającego po okresie gwarancji | Podać zgodnie z zaleceniami producenta |  |
| 34 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny; Ilość punktów serwisowych, ich siedziba, ilość pracowników, sposób kontaktu (tel, fax, e-mail) | TAK Podać |  |
| 35 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi, potwierdzone certyfikatem | TAK |  |
| 36 | Szkolenia personelu technicznego w zakresie konserwacji i napraw potwierdzone certyfikatem | TAK |  |
| 37 | Wraz z dostawą aparatury i sprzętu medycznego Wykonawca przekaże Zamawiającemu: - Licencje na oprogramowanie, - Paszport techniczny, - Instrukcje obsługi, certyfikaty - w języku polskim/dopuszczone na nośniku elektronicznym, - Certyfikat o autoryzacji serwisowej, - Oświadczenie producenta (lub oświadczenie Wykonawcy) o częstotliwości przeglądów w okresie gwarancji oraz po okresie gwarancji - Inne dokumenty i oświadczenia wymagane przepisami prawa. | TAK |  |

PAKIET 4 - Aparat do krioterapii z dodatkowym zbiornikiem

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Opis parametru oferowanego (należy podać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat do krioterapii na ciekły azot | TAK |  |
|  | Objętość zbiornika – min. 31,5l (25,2kg) | TAK |  |
|  | Temperatura strumienia gazu min -160st. C( przy wylocie dyszy) | TAK |  |
|  | Minimalna Liczba stopni regulacji intensywności nadmuchu 4+ kriopunktura + 2 pulsacyjne | TAK |  |
|  | Zużycie ciekłego azotu 0,08 do 0,15 kg/min (praca ciągła) | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V+/-10% | TAK |  |
|  | Częstotliwość 50Hz | TAK |  |
|  | Zapasowy zbiornik o objętości -31,5l (25,2kg) | TAK |  |
|  | Wózek jezdny do zbiornika | TAK |  |
| GWARANCJA, SERWIS GWARANCYJNY i POGWARANCYJNY |
|  | Wraz z dostawą aparatury i sprzętu medycznego Wykonawca przekaże zamawiającemu: Paszport techniczny, instrukcję obsługi, certyfikaty – w j. Polskim, certyfikat o autoryzacji serwisowej, oświadczenie producenta lub wykonawcy o częstotliwości przeglądów w okresie gwarancji oraz po okresie gwarancji, inne dokumenty i oświadczenia wymagane przepisami prawa (wpis do rejestrów, deklaracje zgodności, certyfikat CE) | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK |  |
| . | Czas reakcji: przyjęcie zgłoszenia - podjęcie naprawy: |
|  | - w okresie gwarancji: | 24 godziny w dni robocze, tj. od pn - pt , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, |  |
|  | - po okresie gwarancji: | 48 godzin w dni robocze, tj. od pn - pt , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |
|  | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu lokalizacji uszkodzenia: |
|  | - w okresie gwarancji bez użycia części | 1 dzień |  |
|  | - w okresie gwarancji z użyciem części | 3 dni |  |
|  | - po okresie gwarancji: | 7 dni |  |
|  | Liczba dni przestoju urządzenia przedłużająca termin gwarancji. | 5 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  |
|  | Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji. | 3 |  |
|  | Wstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej w serwisie, na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
|  | Okres gwarancji: |
|  | Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach w okresie gwarancji. | cały okres gwarancji, |  |
|  | Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach w okresie gwarancji | w przypadku gdy część zamienna zostanie wymieniona w ostatnim półroczu trwania gwarancji, długość gwarancji na wymienioną część nie może być krótsza niż 6 m-cy. |  |
|  | Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach po terminie gwarancji. | min. 6 m-cy, podać |  |
|  | Częstotliwość wykonywanych przeglądów w siedzibie Zamawiającego w okresie gwarancji (przeglądy w okresie gwarancji bez opłat (bezkosztowe) dla Zamawiającego) | 1 x w roku lub zgodnie z zaleceniami producenta |  |
|  | Częstotliwość wykonywanych przeglądów w siedzibie Zamawiającego po okresie gwarancji | Podać zgodnie z zaleceniami producenta |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny; Ilość punktów serwisowych, ich siedziba, ilość pracowników, sposób kontaktu (tel, fax, e-mail) | TAK Podać |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi, potwierdzone certyfikatem | TAK |  |
|  | Szkolenia personelu technicznego w zakresie konserwacji i napraw potwierdzone certyfikatem | TAK |  |
|  | Wraz z dostawą aparatury i sprzętu medycznego Wykonawca przekaże Zamawiającemu: - Licencje na oprogramowanie, - Paszport techniczny, - Instrukcje obsługi, certyfikaty - w języku polskim/dopuszczone na nośniku elektronicznym, - Certyfikat o autoryzacji serwisowej, - Oświadczenie producenta (lub oświadczenie Wykonawcy) o częstotliwości przeglądów w okresie gwarancji oraz po okresie gwarancji - Inne dokumenty i oświadczenia wymagane przepisami prawa. | TAK |  |

PAKIET 5 - System do ćwiczeń manualnych ręki - wielostanowiskowy

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Opis parametru oferowanego (należy podać) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System do ćwiczeń manualnych ręki - wielostanowiskowy | TAK |  |  |
| 2 | Stół wielofunkcyjny do ćwiczeń manualnych z oporem ręki | TAK |  |  |
| 3 | Minimum 12 niezależnych stanowisk do ćwiczeń ręki | TAK |  |  |
| 4 | Kolumna oporowa umieszczona w centralnej części stołu | TAK |  |  |
| 5 | Minimum 4 niezależne stosy ciężarkowe | TAK |  |  |
| 6 | Możliwość ćwiczenia minimum 4 pacjentów jednocześnie | TAK |  |  |
| 7 | Waga obciążenia stosu od 250-2750g -/+5% | TAK |  |  |
| 8 | Wytrzymała, stabilna konstrukcja | TAK |  |  |
| GWARANCJA, SERWIS GWARANCYJNY i POGWARANCYJNY |
| 9 | Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK |  |  |
| 10 | Czas reakcji: przyjęcie zgłoszenia - podjęcie naprawy: |  |
|  | - w okresie gwarancji: | 24 godziny w dni robocze, tj. od pn - pt , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, |  |
|  | - po okresie gwarancji: | 48 godzin w dni robocze, tj. od pn - pt , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |
| 11 | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu lokalizacji uszkodzenia: |  |
|  | - w okresie gwarancji bez użycia części | 1 dzień |  |
|  | - w okresie gwarancji z użyciem części | 3 dni |  |
|  | - po okresie gwarancji: | 7 dni |  |
| 12 | Liczba dni przestoju urządzenia przedłużająca termin gwarancji. | 5 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  |
| 13 | Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji. | 3 |  |
| 14 | Wstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej w serwisie, na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
| 15 | Okres gwarancji: |  |
|  | Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach w okresie gwarancji. | cały okres gwarancji, |  |
|  | Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach w okresie gwarancji | w przypadku gdy część zamienna zostanie wymieniona w ostatnim półroczu trwania gwarancji, długość gwarancji na wymienioną część nie może być krótsza niż 6 m-cy. |  |
|  | Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach po terminie gwarancji. | min. 6 m-cy, podać |  |
| 16 | Częstotliwość wykonywanych przeglądów w siedzibie Zamawiającego w okresie gwarancji (przeglądy w okresie gwarancji bez opłat (bezkosztowe) dla Zamawiającego) | 1 x w roku lub zgodnie z zaleceniami producenta |  |
|  | Częstotliwość wykonywanych przeglądów w siedzibie Zamawiającego po okresie gwarancji | Podać zgodnie z zaleceniami producenta |  |
| 17 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny; Ilość punktów serwisowych, ich siedziba, ilość pracowników, sposób kontaktu (tel, fax, e-mail) | TAK Podać |  |
| 18 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi, potwierdzone certyfikatem | TAK |  |
| 19 | Szkolenia personelu technicznego w zakresie konserwacji i napraw potwierdzone certyfikatem | TAK |  |
| 20 | Wraz z dostawą aparatury i sprzętu medycznego Wykonawca przekaże Zamawiającemu: - Licencje na oprogramowanie, - Paszport techniczny, - Instrukcje obsługi, certyfikaty - w języku polskim/dopuszczone na nośniku elektronicznym, - Certyfikat o autoryzacji serwisowej, - Oświadczenie producenta (lub oświadczenie Wykonawcy) o częstotliwości przeglądów w okresie gwarancji oraz po okresie gwarancji - Inne dokumenty i oświadczenia wymagane przepisami prawa. | TAK |  |

PAKIET 6 - Wanna do hydroterapii (kończyn górnych)

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Opis parametru oferowanego (należy podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wanna do hydroterapii kończyn górnych (montaż i podłączenie do instalacji Szpitala po stronie wykonawcy) | TAK |  |
| 2 | Wanna wykonana z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym | TAK |  |
| 3 | Min. 9 dysz o regulowanym kierunku wypływu strumienia wody | TAK 9 dysz – 0 pkt. - największy 10pkt., - pozostałe proporcjonalnie |  |
| 4 | System biernej kąpieli perełkowej z regulacją intensywności masażu | TAK |  |
| 5 | Prysznic ręczny | TAK |  |
| 6 | Półautomatyczny spust wody | TAK |  |
| 7 | Krzesło z regulacją wysokości | TAK |  |
| 8 | Bezwylewkowy system napełniania ciepła/zimna woda | TAK |  |
| 9 | Elektroniczny, dotykowy panel sterujący o przekątnej min. 3.5” umożliwiający: -włączenie urządzenia -napełnianie wody do żądanego poziomu - ustawienie czasu zabiegu -zabezpieczenie przed pracą na sucho -automatyczne wyłączenie urządzenia po skończeniu czasu zabiegu - informacja o konieczności odkamieniania wirówki | TAK |  |
| 10 | Pompa z tworzywa sztucznego -230V, 50HZ, 1,1kW | TAK |  |
| 11 | Zasysanie sitkiem filtrującym | TAK |  |
| 12 | Specjalnie wyprofilowana niecka umożliwiająca podjazd wózkiem inwalidzkim | TAK |  |
| 13 | Termomieszalnik do szybkiej regulacji temperatury wody nalewanej | TAK |  |
| 14 | Wbudowany system dezynfekcji chemicznej | TAK |  |
| 15 | Wymiary (DxSxW): 950x 1100x1070 (+/- 20mm) | TAK |  |
| 16 | Pojemność 36 litrów (+/-5%) | TAK |  |
| 17 | Możliwość wyboru koloru wanny z palety min. 9 kolorów | TAK |  |
| 18 | Możliwość dezynfekcji urządzenia środkami dezynfekcyjnymi ogólnodostępnymi stosowanymi w obszarze medycznym | TAK |  |
| GWARANCJA, SERWIS GWARANCYJNY i POGWARANCYJNY |
| 19 | Wraz z dostawą aparatury i sprzętu medycznego Wykonawca przekaże zamawiającemu: Paszport techniczny, instrukcję obsługi, certyfikaty – w j. Polskim, certyfikat o autoryzacji serwisowej, oświadczenie producenta lub wykonawcy o częstotliwości przeglądów w okresie gwarancji oraz po okresie gwarancji, inne dokumenty i oświadczenia wymagane przepisami prawa (wpis do rejestrów, deklaracje zgodności, certyfikat CE) | TAK |  |
| 20 | Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK |  |
| 21 | Czas reakcji: przyjęcie zgłoszenia - podjęcie naprawy: |
|  | - w okresie gwarancji: | 24 godziny w dni robocze, tj. od pn - pt , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, |  |
|  | - po okresie gwarancji: | 48 godzin w dni robocze, tj. od pn - pt , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |
| 22 | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu lokalizacji uszkodzenia: |
|  | - w okresie gwarancji bez użycia części | 1 dzień |  |
|  | - w okresie gwarancji z użyciem części | 3 dni |  |
|  | - po okresie gwarancji | 7 dni |  |
| 23 | Liczba dni przestoju urządzenia przedłużająca termin gwarancji. | 5 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  |
| 24 | Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji. | 3 |  |
| 25 | Wstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej w serwisie, na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
| 26 | Okres gwarancji: |
|  | Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach w okresie gwarancji. | cały okres gwarancji, |  |
|  | Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach w okresie gwarancji | w przypadku gdy część zamienna zostanie wymieniona w ostatnim półroczu trwania gwarancji, długość gwarancji na wymienioną część nie może być krótsza niż 6 m-cy. |  |
|  | Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach po terminie gwarancji. | min. 6 m-cy, podać |  |
| 27 | Częstotliwość wykonywanych przeglądów w siedzibie Zamawiającego w okresie gwarancji (przeglądy w okresie gwarancji bez opłat (bezkosztowe) dla Zamawiającego) | 1 x w roku lub zgodnie z zaleceniami producenta |  |
|  | Częstotliwość wykonywanych przeglądów w siedzibie Zamawiającego po okresie gwarancji | Podać zgodnie z zaleceniami producenta |  |
| 28 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny; Ilość punktów serwisowych, ich siedziba, ilość pracowników, sposób kontaktu (tel, fax, e-mail) | TAK Podać |  |
| 29 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi, potwierdzone certyfikatem | TAK |  |
| 30 | Szkolenia personelu technicznego w zakresie konserwacji i napraw potwierdzone certyfikatem | TAK |  |
| 31 | Wraz z dostawą aparatury i sprzętu medycznego Wykonawca przekaże Zamawiającemu: - Licencje na oprogramowanie, - Paszport techniczny, - Instrukcje obsługi, certyfikaty - w języku polskim/dopuszczone na nośniku elektronicznym, - Certyfikat o autoryzacji serwisowej, - Oświadczenie producenta (lub oświadczenie Wykonawcy) o częstotliwości przeglądów w okresie gwarancji oraz po okresie gwarancji - Inne dokumenty i oświadczenia wymagane przepisami prawa. | TAK |  |

PAKIET 7 - Wanna do hydroterapii (kończyn dolnych)

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Opis parametru oferowanego (należy podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wanna do hydroterapii kończyn dolnych górnych (montaż i podłączenie do instalacji Szpitala po stronie wykonawcy) | TAK |  |
| 2 | Możliwość objęcia polem zabiegowym obręczy biodrowej i odcinka L-S kręgosłupa | TAK |  |
| 3 | Wanna wykonana jest z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym. Całość jest wsparta na aluminiowej konstrukcji. | TAK |  |
| 4 | Wanna wyposażona w system dysz do masażu podwodnego automatycznego: - min.14 dysz kierunkowych podzielonych na 3 sekcje, - możliwość wyłączenia poszczególnej sekcji dysz, - możliwość ustawienia kolejności pracy sekcji i czasu dla każdej sekcji osobno, | TAK 14 dysz – 0 pkt. - największy 10pkt., - pozostałe proporcjonalnie |  |
| 5 | Min.50 dysz do kąpieli perełkowej, | TAK 50 dysz – 0 pkt. - największy 10pkt., - pozostałe proporcjonalnie |  |
| 6 | Bezwylewkowy system napełniania, | TAK |  |
| 7 | Elektroniczny termometr | TAK |  |
| 8 | Prysznic ręczny | TAK |  |
| 9 | Stopień ułatwiający wejście do wanny | TAK |  |
| 10 | Termomieszalnik | TAK |  |
| 11 | Dotykowy, obrotowy elektroniczny panel sterowania (min. 7-calowy): - automatyczne napełnianie, ustawienie czasu zabiegu, - dowolne konfigurowanie czasu pracy poszczególnej sekcji, - włączenie urządzenia, - automatyczne wyłączenie urządzenia po skończonym zabiegu, - możliwość zapisywania gotowych programów terapeutycznych - zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho, - automatyczny spust wody sterowany elektronicznie | TAK 7” – 0 pkt. - największy 10pkt., - pozostałe proporcjonalnie |  |
| 12 | Pompa wielokomorowa 400V, 50 Hz, 2,2kW. | TAK |  |
| 13 | Zabezpieczenie przed przeciążeniem, zmianą kolejności i zanikiem fazy. | TAK |  |
| 14 | Minimum dwa poziomy napełniania – zapewniające ekonomiczne zużycie wody: I poziom: 80 l (+/- 5%), II poziom: 210 l (+/- 5%). | TAK |  |
| 15 | Wymiary: Długość: 1540 mm (+/- 5%), Szerokość: 870 mm (+/- 5%), Wysokość: 1070 mm (+/- 5%). | TAK |  |
| 16 | Możliwość wyboru koloru wanny z palety min.9 kolorów | TAK |  |
| 17 | Możliwość dezynfekcji urządzenia środkami dezynfekcyjnymi ogólnodostępnymi stosowanymi w obszarze medycznym | TAK |  |
| GWARANCJA, SERWIS GWARANCYJNY i POGWARANCYJNY |
| 18 | Wraz z dostawą aparatury i sprzętu medycznego Wykonawca przekaże zamawiającemu: Paszport techniczny, instrukcję obsługi, certyfikaty – w j. Polskim, certyfikat o autoryzacji serwisowej, oświadczenie producenta lub wykonawcy o częstotliwości przeglądów w okresie gwarancji oraz po okresie gwarancji, inne dokumenty i oświadczenia wymagane przepisami prawa (wpis do rejestrów, deklaracje zgodności, certyfikat CE) | TAK |  |
| 19 | Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK |  |
| 20 | Czas reakcji: przyjęcie zgłoszenia - podjęcie naprawy: |
|  | - w okresie gwarancji: | 24 godziny w dni robocze, tj. od pn - pt , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, |  |
|  | - po okresie gwarancji: | 48 godzin w dni robocze, tj. od pn - pt , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |
| 21 | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu lokalizacji uszkodzenia: |
|  | - w okresie gwarancji bez użycia części | 1 dzień |  |
|  | - w okresie gwarancji z użyciem części | 3 dni |  |
|  | - po okresie gwarancji | 7 dni |  |
| 22 | Liczba dni przestoju urządzenia przedłużająca termin gwarancji. | 5 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  |
| 23 | Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji. | 3 |  |
| 24 | Wstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej w serwisie, na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
| 25 | Okres gwarancji: |
| 26 | Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach w okresie gwarancji. | cały okres gwarancji, |  |
| 27 | Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach w okresie gwarancji | w przypadku gdy część zamienna zostanie wymieniona w ostatnim półroczu trwania gwarancji, długość gwarancji na wymienioną część nie może być krótsza niż 6 m-cy. |  |
| 28 | Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach po terminie gwarancji. | min. 6 m-cy, podać |  |
| 29 | Częstotliwość wykonywanych przeglądów w siedzibie Zamawiającego w okresie gwarancji (przeglądy w okresie gwarancji bez opłat (bezkosztowe) dla Zamawiającego) | 1 x w roku lub zgodnie z zaleceniami producenta |  |
| 30 | Częstotliwość wykonywanych przeglądów w siedzibie Zamawiającego po okresie gwarancji | Podać zgodnie z zaleceniami producenta |  |
| 31 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny; Ilość punktów serwisowych, ich siedziba, ilość pracowników, sposób kontaktu (tel, fax, e-mail) | TAK Podać |  |
| 32 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi, potwierdzone certyfikatem | TAK |  |
| 33 | Szkolenia personelu technicznego w zakresie konserwacji i napraw potwierdzone certyfikatem | TAK |  |
| 34 | Wraz z dostawą aparatury i sprzętu medycznego Wykonawca przekaże Zamawiającemu: - Licencje na oprogramowanie, - Paszport techniczny, - Instrukcje obsługi, certyfikaty - w języku polskim/dopuszczone na nośniku elektronicznym, - Certyfikat o autoryzacji serwisowej, - Oświadczenie producenta (lub oświadczenie Wykonawcy) o częstotliwości przeglądów w okresie gwarancji oraz po okresie gwarancji - Inne dokumenty i oświadczenia wymagane przepisami prawa. | TAK |  |

PAKIET 8 - Wanna do hydroterapii (masażu całościowego)

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Opis parametru oferowanego (należy podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wanna do hydroterapii masaż podwodny całościowy (montaż i podłączenie do instalacji Szpitala po stronie wykonawcy) | TAK |  |
| 2 | Wanna wykonana jest z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym. Całość jest wsparta na aluminiowej konstrukcji. | TAK |  |
| 3 | Wanna wyposażona jest w system min.32 dysz z regulacją kierunku wypływu strumienia wody z podziałem na sekcje | TAK 32 dysz – 0 pkt. - największy 10pkt., - pozostałe proporcjonalnie |  |
| 4 | min. 5 całkowicie niezależnych sekcji ( stopy, podudzia, kolana, biodra, kręgosłup) | TAK |  |
| 5 | Dotykowy, kolorowy min. 7 calowy , obrotowy wyświetlacz | TAK |  |
| 6 | Elektroniczny panel sterowania, który pozwala na: automatyczne napełnianie do wybranego poziomu ustawienie czasu zabiegu dowolne konfigurowanie czasu pracy poszczególnej sekcji, automatyczne wyłączenie urządzenia po skończonym zabiegu, możliwość zapisywania gotowych programów terapeutycznych, zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho automatyczny spust pokazywanie temperatury wody nalewanej | TAK |  |
| 7 | Automatyczny spust wody sterowany elektrozaworem z panelu sterującego | TAK |  |
| 8 | Podpórka pod nogi z regulacją ustawienia w min. 3 pozycjach | TAK |  |
| 9 | Bezwylewkowy system napełniania wody | TAK |  |
| 10 | Pompa wielokomorowa 400V, 50 Hz, min.2,2kW | TAK |  |
| 11 | Możliwość ustawienia kolejności pracy poszczególnych sekcji i czasu dla każdej z sekcji osobno | TAK |  |
| 12 | Możliwość zapamiętania min. 100 programów terapeutycznych | TAK |  |
| 13 | System kąpieli perełkowej (min. 70 dysz) za pomocą dmuchawy indukcyjnej | TAK |  |
| 14 | Możliwość dezynfekcji urządzenia środkami dezynfekcyjnymi ogólnodostępnymi stosowanymi w obszarze medycznym | TAK |  |
| 15 | Stopień ułatwiający wejście do wanny | TAK |  |
| 16 | Uchwyt lub poręcz ułatwiający wejście/wyjście z wanny | TAK |  |
| 17 | Prysznic ręczny z wężem chowanym | TAK |  |
| 18 | System podtrzymywania temperatury wody w wannie | TAK |  |
| 19 | Wąż do masażu podwodnego ręcznego z min 3-ma wymiennymi końcówkami | TAK |  |
| 20 | Wymiary max: 2200x950x980mm +/- 5% | TAK |  |
| 21 | Pojemność użytkowa: I poziom 120 litrów +/- 5% II poziom 220 litrów +/- 5% | TAK |  |
| 22 | Możliwość wyboru koloru wanny z palety minimum 9 kolorów. | TAK |  |
| GWARANCJA, SERWIS GWARANCYJNY i POGWARANCYJNY |
| 23 | Wraz z dostawą aparatury i sprzętu medycznego Wykonawca przekaże zamawiającemu: Paszport techniczny, instrukcję obsługi, certyfikaty – w j. Polskim, certyfikat o autoryzacji serwisowej, oświadczenie producenta lub wykonawcy o częstotliwości przeglądów w okresie gwarancji oraz po okresie gwarancji, inne dokumenty i oświadczenia wymagane przepisami prawa (wpis do rejestrów, deklaracje zgodności, certyfikat CE) | TAK |  |
| 24 | Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK |  |
| 25 | Czas reakcji: przyjęcie zgłoszenia - podjęcie naprawy: |
|  | - w okresie gwarancji: | 24 godziny w dni robocze, tj. od pn - pt , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, |  |
|  | - po okresie gwarancji: | 48 godzin w dni robocze, tj. od pn - pt , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |
| 26 | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu lokalizacji uszkodzenia: |
|  | - w okresie gwarancji bez użycia części | 1 dzień |  |
|  | - w okresie gwarancji z użyciem części | 3 dni |  |
|  | - po okresie gwarancji | 7 dni |  |
| 27 | Liczba dni przestoju urządzenia przedłużająca termin gwarancji. | 5 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  |
| 28 | Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji. | 3 |  |
| 29 | Wstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej w serwisie, na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
| 30 | Okres gwarancji: |
| 31 | Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach w okresie gwarancji. | cały okres gwarancji, |  |
| 32 | Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach w okresie gwarancji | w przypadku gdy część zamienna zostanie wymieniona w ostatnim półroczu trwania gwarancji, długość gwarancji na wymienioną część nie może być krótsza niż 6 m-cy. |  |
| 33 | Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach po terminie gwarancji. | min. 6 m-cy, podać |  |
| 34 | Częstotliwość wykonywanych przeglądów w siedzibie Zamawiającego w okresie gwarancji (przeglądy w okresie gwarancji bez opłat (bezkosztowe) dla Zamawiającego) | 1 x w roku lub zgodnie z zaleceniami producenta |  |
| 35 | Częstotliwość wykonywanych przeglądów w siedzibie Zamawiającego po okresie gwarancji | Podać zgodnie z zaleceniami producenta |  |
| 36 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny; Ilość punktów serwisowych, ich siedziba, ilość pracowników, sposób kontaktu (tel, fax, e-mail) | TAK Podać |  |
| 37 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi, potwierdzone certyfikatem | TAK |  |
| 38 | Szkolenia personelu technicznego w zakresie konserwacji i napraw potwierdzone certyfikatem | TAK |  |
| 39 | Wraz z dostawą aparatury i sprzętu medycznego Wykonawca przekaże Zamawiającemu: - Licencje na oprogramowanie, - Paszport techniczny, - Instrukcje obsługi, certyfikaty - w języku polskim/dopuszczone na nośniku elektronicznym, - Certyfikat o autoryzacji serwisowej, - Oświadczenie producenta (lub oświadczenie Wykonawcy) o częstotliwości przeglądów w okresie gwarancji oraz po okresie gwarancji - Inne dokumenty i oświadczenia wymagane przepisami prawa. | TAK |  |

PAKIET 9 - Stół do terapii manualnej

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Opis parametru oferowanego (należy podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół rehabilitacyjny elektryczny do terapii manualnej | TAK |  |
| 2 | Stół trzyczęściowy | TAK |  |
| 3 | Wytrzymała, stabilna konstrukcja | TAK |  |
| 4 | System jezdny i hamulcowy, min. 2 kółka transportowe | TAK - 2 kółka transportowe -0pkt, - 4 kółka transportowe – 10pkt |  |
| 5 | Elektryczna regulacja wysokości stołu za pomocą ramki wokół stołu, 50-100cm (+/- 5cm) | TAK |  |
| 6 | Zagłówek regulowany, z otworem na twarz z zaślepką | TAK |  |
| 7 | Regulacja części środkowej stołu min.0-30˚ sterowana elektrycznie dostępna dla terapeuty z dwóch stron stołu | TAK |  |
| 8 | Dane techniczne: długość x szerokość 200x65 (+/- 5cm) | TAK |  |
| 9 | Obciążenie stołu – min.150kg | TAK - 150kg – 0pkt, - najwyższa – 10 pkt., - pozostałe proporcjonalnie |  |
| 10 | Tapicerka – wytrzymała, możliwość czyszczenia i dezynfekcji, możliwość wyboru koloru tapicerki | TAK |  |
| GWARANCJA, SERWIS GWARANCYJNY i POGWARANCYJNY |
| 11 | Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK |  |
| 12 | Czas reakcji: przyjęcie zgłoszenia - podjęcie naprawy: |
|  | - w okresie gwarancji: | 24 godziny w dni robocze, tj. od pn - pt , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, |  |
|  | - po okresie gwarancji: | 48 godzin w dni robocze, tj. od pn - pt , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |
| 13 | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu lokalizacji uszkodzenia: |
|  | - w okresie gwarancji bez użycia części | 1 dzień |  |
|  | - w okresie gwarancji z użyciem części | 3 dni |  |
|  | - po okresie gwarancji | 7 dni |  |
| 14 | Liczba dni przestoju urządzenia przedłużająca termin gwarancji. | 5 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  |
| 15 | Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji. | 3 |  |
| 16 | Wstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej w serwisie, na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
| 17 | Okres gwarancji: |
|  | Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach w okresie gwarancji. | cały okres gwarancji, |  |
|  | Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach w okresie gwarancji | w przypadku gdy część zamienna zostanie wymieniona w ostatnim półroczu trwania gwarancji, długość gwarancji na wymienioną część nie może być krótsza niż 6 m-cy. |  |
|  | Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach po terminie gwarancji. | min. 6 m-cy, podać |  |
| 18 | Częstotliwość wykonywanych przeglądów w siedzibie Zamawiającego w okresie gwarancji (przeglądy w okresie gwarancji bez opłat (bezkosztowe) dla Zamawiającego) | 1 x w roku lub zgodnie z zaleceniami producenta |  |
|  | Częstotliwość wykonywanych przeglądów w siedzibie Zamawiającego po okresie gwarancji | Podać zgodnie z zaleceniami producenta |  |
| 19 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny; Ilość punktów serwisowych, ich siedziba, ilość pracowników, sposób kontaktu (tel, fax, e-mail) | TAK Podać |  |
| 20 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi, potwierdzone certyfikatem | TAK |  |
| 21 | Szkolenia personelu technicznego w zakresie konserwacji i napraw potwierdzone certyfikatem | TAK |  |
| 22 | Wraz z dostawą aparatury i sprzętu medycznego Wykonawca przekaże Zamawiającemu: - Licencje na oprogramowanie, - Paszport techniczny, - Instrukcje obsługi, certyfikaty - w języku polskim/dopuszczone na nośniku elektronicznym, - Certyfikat o autoryzacji serwisowej, - Oświadczenie producenta (lub oświadczenie Wykonawcy) o częstotliwości przeglądów w okresie gwarancji oraz po okresie gwarancji - Inne dokumenty i oświadczenia wymagane przepisami prawa. | TAK |  |

PAKIET 10 - Aparat do magnetoterapii niskiej częstotliwości

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Opis parametru oferowanego (należy podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do magnetoterapii niskiej częstotliwości | TAK |  |
| 2 | Jednostka sterująca | TAK |  |
| 3 | Aplikator szpulowy o średnicy min. 65cm | TAK - 65cm – 0 pkt. - największy 10pkt., - pozostałe proporcjonalnie |  |
| 4 | Aplikator szpulowy o średnicy min. 35cm | TAK - 35cm – 0 pkt. - największy 10pkt., - pozostałe proporcjonalnie |  |
| 5 | Leżanka pola magnetycznego | TAK |  |
| 6 | Stolik do aplikatora pola magnetycznego | TAK |  |
| 7 | Emisja ciągła i impulsowa | TAK |  |
| 8 | Kształt pola: prostokątny dwupołówkowy, trójkątny dwupołówkowy, sinusoidalny dwupołówkowy, impulsowy dwupołówkowy, prostokątny jednopołówkowy, trójkątny jednopołówkowy, sinusoidalny jednopołówkowy, impulsowy jednopołówkowy | TAK |  |
| 9 | Kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym | TAK |  |
| 10 | Dwa niezależne kanały zabiegowe | TAK |  |
| 11 | Wbudowane programy - jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie | TAK |  |
| 12 | Możliwość edycji nazw programów i sekwencji użytkownika | TAK |  |
| 13 | Mocowanie aplikatorów za pomocą pasów i rzepów | TAK |  |
| 14 | Częstotliwość pracy 2-140Hz | TAK |  |
| 15 | Spektrum częstotliwości 0-50Hz | TAK |  |
| 16 | Możliwość ustawiania zakresu częstotliwości pola magnetycznego z dokładnością do 0,01 Hz za pomocą klawiatury ekranowej | TAK |  |
| 17 | Zegar zabiegowy 30s - 60min | TAK |  |
| GWARANCJA, SERWIS GWARANCYJNY i POGWARANCYJNY |
| 18 | Wraz z dostawą aparatury i sprzętu medycznego Wykonawca przekaże zamawiającemu: Paszport techniczny, instrukcję obsługi, certyfikaty – w j. Polskim, certyfikat o autoryzacji serwisowej, oświadczenie producenta lub wykonawcy o częstotliwości przeglądów w okresie gwarancji oraz po okresie gwarancji, inne dokumenty i oświadczenia wymagane przepisami prawa (wpis do rejestrów, deklaracje zgodności, certyfikat CE) | TAK |  |
| 19 | Gwarancja 36 miesięcy | TAK |  |
| 20 | Czas reakcji: przyjęcie zgłoszenia - podjęcie naprawy: |
|  | - w okresie gwarancji: | 24 godziny w dni robocze, tj. od pn - pt , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, |  |
|  | - po okresie gwarancji: | 48 godzin w dni robocze, tj. od pn - pt , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |
| 21 | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu lokalizacji uszkodzenia: |
|  | - w okresie gwarancji bez użycia części | 1 dzień |  |
|  | - w okresie gwarancji z użyciem części | 3 dni |  |
|  | - po okresie gwarancji: | 7 dni |  |
| 22 | Liczba dni przestoju urządzenia przedłużająca termin gwarancji. | 5 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  |
| 23 | Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji. | 3 |  |
| 24 | Wstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej w serwisie, na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
| 25 | Okres gwarancji: |
|  | Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach w okresie gwarancji. | cały okres gwarancji, |  |
|  | Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach w okresie gwarancji | w przypadku gdy część zamienna zostanie wymieniona w ostatnim półroczu trwania gwarancji, długość gwarancji na wymienioną część nie może być krótsza niż 6 m-cy. |  |
|  | Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach po terminie gwarancji. | min. 6 m-cy, podać |  |
| 26 | Częstotliwość wykonywanych przeglądów w siedzibie Zamawiającego w okresie gwarancji (przeglądy w okresie gwarancji bez opłat (bezkosztowe) dla Zamawiającego) | 1 x w roku lub zgodnie z zaleceniami producenta |  |
|  | Częstotliwość wykonywanych przeglądów w siedzibie Zamawiającego po okresie gwarancji | Podać zgodnie z zaleceniami producenta |  |
| 27 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny; Ilość punktów serwisowych, ich siedziba, ilość pracowników, sposób kontaktu (tel, fax, e-mail) | TAK Podać |  |
| 28 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi, potwierdzone certyfikatem | TAK |  |
| 29 | Szkolenia personelu technicznego w zakresie konserwacji i napraw potwierdzone certyfikatem | TAK |  |
| 30 | Wraz z dostawą aparatury i sprzętu medycznego Wykonawca przekaże Zamawiającemu: - Licencje na oprogramowanie, - Paszport techniczny, - Instrukcje obsługi, certyfikaty - w języku polskim/dopuszczone na nośniku elektronicznym, - Certyfikat o autoryzacji serwisowej, - Oświadczenie producenta (lub oświadczenie Wykonawcy) o częstotliwości przeglądów w okresie gwarancji oraz po okresie gwarancji - Inne dokumenty i oświadczenia wymagane przepisami prawa. | TAK |  |

PAKIET 11 - Aparat do magnetoterapii wysokiej częstotliwości

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Opis parametru oferowanego (należy podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do magnetoterapii wysokiej częstotliwości, rok produkcji 2022 | TAK |  |
| 2 | Regulowana wartość szczytowa mocy (max.200Wat) | TAK |  |
| 3 | Regulowana szerokość i częstotliwość impulsu 20-800Hz | TAK |  |
| 4 | Moc wyjściowa: - max. wartość mocy przy terapii impulsowej -200Wat; - średnia wartość mocy przy terapii impulsowej -0-64 | TAK |  |
| 5 | Zegar -0-30min, z akustyczną sygnalizacją zakończenia zabiegu | TAK |  |
| 6 | Wgrane gotowe programy terapeutyczne –min. 22 | TAK 22 programów – 0pkt, najwyższa – 10 pkt., pozostałe proporcjonalnie |  |
| 7 | Wgrane wolne programy –min.90 | TAK 90 programów – 0pkt, najwyższa – 10 pkt., pozostałe proporcjonalnie |  |
| 8 | Menu w języku polskim | TAK |  |
| 9 | Regulowane ramię elektrody | TAK |  |
| 10 | Elektroda indukcyjna cirkuploida Ø 140mm | TAK |  |
| 11 | Wyświetlacz LCD –min. 8cm x11cm | TAK |  |
| 12 | System jezdny z hamulcami | TAK |  |
| GWARANCJA, SERWIS GWARANCYJNY i POGWARANCYJNY |
| 13 | Wraz z dostawą aparatury i sprzętu medycznego Wykonawca przekaże zamawiającemu: Paszport techniczny, instrukcję obsługi, certyfikaty – w j. Polskim, certyfikat o autoryzacji serwisowej, oświadczenie producenta lub wykonawcy o częstotliwości przeglądów w okresie gwarancji oraz po okresie gwarancji, inne dokumenty i oświadczenia wymagane przepisami prawa (wpis do rejestrów, deklaracje zgodności, certyfikat CE) |  |  |
| 14 | Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK |  |
| 15 | Czas reakcji: przyjęcie zgłoszenia - podjęcie naprawy: |
|  | - w okresie gwarancji: | 24 godziny w dni robocze, tj. od pn - pt , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, |  |
|  | - po okresie gwarancji: | 48 godzin w dni robocze, tj. od pn - pt , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |
| 16 | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu lokalizacji uszkodzenia: |
|  | - w okresie gwarancji bez użycia części | 1 dzień |  |
|  | - w okresie gwarancji z użyciem części | 3 dni |  |
|  | - po okresie gwarancji: | dni |  |
| 17 | Liczba dni przestoju urządzenia przedłużająca termin gwarancji. | 5 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  |
| 18 | Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji. |  |  |
| 19 | Wstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej w serwisie, na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
| 20 | Okres gwarancji: |
|  | Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach w okresie gwarancji. | cały okres gwarancji, |  |
|  | Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach w okresie gwarancji | w przypadku gdy część zamienna zostanie wymieniona w ostatnim półroczu trwania gwarancji, długość gwarancji na wymienioną część nie może być krótsza niż 6 m-cy. |  |
|  | Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach po terminie gwarancji. | min. 6 m-cy, podać |  |
| 21 | Częstotliwość wykonywanych przeglądów w siedzibie Zamawiającego w okresie gwarancji (przeglądy w okresie gwarancji bez opłat (bezkosztowe) dla Zamawiającego) | 1 x w roku lub zgodnie z zaleceniami producenta |  |
|  | Częstotliwość wykonywanych przeglądów w siedzibie Zamawiającego po okresie gwarancji | Podać zgodnie z zaleceniami producenta |  |
| 22 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny; Ilość punktów serwisowych, ich siedziba, ilość pracowników, sposób kontaktu (tel, fax, e-mail) | TAK Podać |  |
| 23 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi, potwierdzone certyfikatem | TAK |  |
| 24 | Szkolenia personelu technicznego w zakresie konserwacji i napraw potwierdzone certyfikatem | TAK |  |
| 25 | Wraz z dostawą aparatury i sprzętu medycznego Wykonawca przekaże Zamawiającemu: - Licencje na oprogramowanie, - Paszport techniczny, - Instrukcje obsługi, certyfikaty - w języku polskim/dopuszczone na nośniku elektronicznym, - Certyfikat o autoryzacji serwisowej, - Oświadczenie producenta (lub oświadczenie Wykonawcy) o częstotliwości przeglądów w okresie gwarancji oraz po okresie gwarancji - Inne dokumenty i oświadczenia wymagane przepisami prawa. | TAK |  |

Parametry punktowane:

PAKIET 1  –max. 10 punktów jednostkowych

PAKIET 3 – max 30 punktów jednostkowych

PAKIET 6 – max. 10 punktów jednostkowych

PAKIET 7 - max 30 punktów jednostkowych

PAKIET 8 - max. 10 punktów jednostkowych

PAKIET 9 – max 20 punktów jednostkowych

PAKIET 10 - max 20 punktów jednostkowych

PAKIET 11 - max 20 punktów jednostkowych